## Slide 1
5.70m (E + 1.5m)
0.0m
Mast
0° in eine Firstrichtung
6.00m
0.7m
-0.5m
PSA Sicherungsseil (0°)
1x Rundschlinge WLL 1t L1m mit Kettenglied. Seil 10m 33kN mit je einem Achterknoten ins Kettenglied einhängen, ebenfalls in das Kettenglied des Arbeitsseiles (redundante Basisverankerung).
PSA Arbeitsseil (0°)
Wie PSA Sicherungsseil.
Abspannseile Mast (36, 108, 180, 252, 324°)
5x 20m 33kN: Mastwurf in die Mitte des Seiles.
Umlenkung Tuchaufzugseile (108, 324°)
2x Rundschlinge WLL 1t L1m mit Karabiner und Umlenkrolle. Die beiden Tuchaufzugseile werden hier umgelenkt.
Hilfsseil Posten (0, 72, 144, 216, 288°)
5x Statikseil 16kN 15m mit einem Achter am einen Ende um den Masten schlingen und mit einem Kettenglied 6mm als zulaufende Schlinge anschlagen. Später kann das Rapidglied im Blachentuch eingehängt werden fürs Rausziehen der Blache.
Firstspannsets (0, 72, 144, 216, 288°)
5x Rundschlinge WLL 2t L1.5m als zulaufende Schlinge (eventuell mehrmals, sodass die Schlinge kurz/eng wird), in den vom Pfosten ein Zurrgurt WLL 2t 12m eingehängt wird. Achsmass 5*1.55 = 7.75m
Karabinerkranz (130°, 180°, 220°)
1x Umreifungsgurt WLL 2.5t worin 3 Twist-Lock-Karabiner eingebunden sind
5-First 75 OS
Outdoorsolutions | CB+DB
Konstruktionsplan Mast
[1:25 auf A3 hoch]
4.20m
5x
4.70m (E + 0.5m)
A
E
F
H
5x
6.20m
G
2x
5x

## Slide 2
5m
0.0m
Pfosten (5x)
0° ist immer zum Mittelpunkt
Hilfsseil Posten / Spannseile Tuch (0°)
1x Rundschlinge WLL 1to L1m als zulaufende Schlinge. In diese wird ein Kettenglied eingeschlauft. Das 15m lange 16kN Seil wird hier durchgezogen als Hilfsseil für das Aufstellen des Pfostens. Später wird das Hilfsseil am Mast weggenommen und als Spannseil für das Tuch verwendet (Öse 1 + 2).
Achtung: Die Höhe beschreibt die Höhe des Kettengliedes!
Abspannseile Posten (135, 225°)
1x 30m 33kN: Mitte mit einem Mastwurf anschlagen.
Verbindungsseil Posten-Posten (306°)
1x 20m 33kN: ein Ende mit einem Mastwurf anschlagen und mit ½ doppelter Spierenstich sichern. Dieses läuft im Uhrzeigersinn zum nächsten Pfosten, und dort in die Hilfsschlinge.
Hilfsschlinge Verbindungsseil Posten-Pfosten (45°)
1x Rundschlinge WLL 1t L1m. In diese wird eine Kettenglied eingeschlauft. Durch das Kettenglied wird das Verbindungsseil (315°) vom Posten links eingezogen.
WLL-Kette nach hinten (180°)
1x Rundschlinge WLL 2t L1m als zulaufende Schlinge.
Darin wird ein Zurrgurt 10m eingehängt, die Rätsche ist beim Ankerpunkt.
Firstspannset (0°)
1x Rundschlinge WLL 2t L1m als zulaufende Schlinge (eventuell mehrmals, sodass die Schlinge kurz/eng wird).
Darin wird eine Rätsche eines Zurrgurts 2to 12m eingehängt und auf die Länge eingestellt. (Länge siehe Mast)
Karabinerkranz (0° und -20°)
1x Umreifungsgurt WLL 2to L2m worin 2 Karabiner eingebunden ist. Das Verbindungsseil 315° vom Pfosten links wird hier abgeknotet, sowie später das Hilfsseil für die Firstblachen.
4.40m (B+0.2)
4.60m (B+0.4)
4.20m
1m
-0.3m
5-First 75 OS
Outdoorsolutions | CB+DB
Konstruktionsplan Pfosten
[1:25 auf A3 hoch]
A
B
C
D