## Slide 1
0.0m
Mast
0° in eine Firstrichtung
6.3m
1.2m
-0.5m
Personensicherungsseil (0°)
1x Prussik-Strick mit Karabiner, worin ein 15m langes 30kN Seil eingezogen ist.
Abspannseile Mast (45°, 135°, 225°, 315°)
2x 40m 30kN: Mastwurf je in die Mitte des Seiles machen. (theoretische Länge ohne Knoten: je 12m) . Die Seile werden an den Abspannpunkten A,B,C,D angeschlagen.
Tuchaufzug (0°, 180°)
2x Prussik-Strick mit Seilrolle (und ggf. Karabiner), worin je ein 15m langes 30kN Seil eingezogen ist.
Hilfsseil Posten / Spannseil Tuch (0°, 90°, 180°, 270°)
4x 30m 30kN: ein Ende mit einem Mastwurf anschlagen und mit ½ doppelter Spierenstich sichern. Dieses Seil wird anfangs fürs das Abspannen des Pfostens gebraucht und später für das Spannen des Tuches (Blachen).
Firstspannset (0°, 90°, 180°, 270°)
4x Hebegurt WLL 1t als zulaufende Schlinge (eventuell mehrmals, sodass die Schlinge kurz/eng wird), in den vom Pfosten je ein Zurrgurt WLL 2t eingehängt wird. Höhe «C» ist die theoretische Zelthöhe!
Tragseile Blachen (45°, 135°, 225°, 315°)
2x 30m 30kN: Mastwurf je in die Mitte des Seiles machen. (theoretische Länge ohne Knoten: je 8.8m). Die Seile werden an den Abspannpunkten 1A,2A,3A,4A angeschlagen.
Karabinerkranz (0° 20°, 220°)
2x Prussik-Strick, worin 3 Karabiner eingebunden sind.
Berliner 88
Outdoorsolutions | CB
Konstruktionsplan Mast
[1:25 auf A3 hoch]
5.15m
4.95m
2x
5.65m
A
B
C
D
E
2x
2x
4x
4x
6.5m

## Slide 2
4.5m
0.0m
Pfosten (4x)
0° ist immer zum Mittelpunkt
Hilfsseil Posten / Spannseil Tuch (0°)
1x Prussik-Schlinge mit Karabiner. Durch den Karabiner wird ein 20m langes 30kN Seil eingezogen. Dieses Seil wird anfangs fürs das Abspannen des Pfostens gebraucht und später für das Spannen des Tuches (Blachen).
Abspannseile Posten (120°, 240°)
1x 30m 23kN: Mastwurf je in die Mitte des Seiles machen, sodass total 2 Enden entstehen. Diese zwei Enden werden auf die Abspannpunkte 1L und 1R verbunden.
Verbindungsseile Posten-Posten (315°)
1x 30m 30kN: ein Ende mit einem Mastwurf anschlagen und mit ½ doppelter Spierenstich sichern. Dieses läuft im Uhrzeigersinn zum nächsten Pfosten, und dort in die Hilfsschlinge.
Hilfsschlinge Abspannseile Posten (45°)
1x Prussik-Schlinge mit Karabiner. In den Karabiner wird das Abspannseil (315°) vom linken Posten eingezogen.
Spannset nach Hinten (180°)
1x Hebegurt WLL 1t als zulaufende Schlinge. Darin wird der Haken eines Zurrgurts eingehängt, welcher den Pfosten nach hinten spannt (Abspannpunkt 1M).
Firstspannset (0°)
1x Hebegurt WLL 1t als zulaufende Schlinge (eventuell mehrmals, sodass die Schlinge kurz/eng wird).
Darin wird eine Rätsche eines Zurrgurts eingehängt und auf die Länge eingestellt. (Achs-Achs 9.3m)
Karabinerkranz (0° und -20°)
1x Prussik-Schlinge worin 2 Karabiner eingebunden ist. Das Abspannseil 306° vom Pfosten links wird hier abgeknotet, sowie später das Hilfsseile für die Firstblachen.
3.7m
4.0m
3.5m
1m
-0.5m
Berliner 88
Outdoorsolutions | CB
Konstruktionsplan Pfosten
[1:25 auf A3 hoch]
A
B
C
D